## Slide 1: Assembly

## Slide 2
Sistemas “Embedded”, IoT e Sistemas Críticos de Segurança
Características
Recursos muito limitados
Processadores baixa frequência
Cada ciclo é crítico
Vantagens Assembly
Eficiência máxima
Resposta previsível
Controlo preciso
Sectores de Aplicação
Aviação: Sistemas de controlo de voo (DO-178C)
Energia Nuclear: Controlo e segurança
Dispositivos Médicos: Pacemakers (IEC 62304)
Automóvel: Sistemas de travagem
Assembler:
ARM AS

## Slide 3
Drivers, Firmware e Bootloaders
Componentes de Sistema
Drivers: Interface hardware ↔ SO
Firmware: Software “embedded”
Bootloaders: Inicialização antes do SO
Requisitos
Acesso directo a instruções do CPU
Gestão de interrupções ao nível do hardware
Assembler:
GAS(Drivers Linux/Unix)
MASM(Drivers Windows)
NASM(kernels, bootloaders)

## Slide 4
Criptografia e Segurança
Ataques Auxiliares
Timing attacks
Cache-timing attacks
Exploram tempo de execução
Solução
Código constant-time
Bibliotecas
OpenSSL
libsodium
Rotinas críticas em Assembly
Assembler:
NASM
GAS
MASM(criptografia)

## Slide 5: Assemblers Comparison
Assembler | Syntax | Arquitecture | Platform | Use/Notes
NASM (Netwide Assembler) | Intel | 16, 32, 64 bits | Linux, Windows, macOS, DOS | Kernels and bootloaders
MASM (Microsoft Macro Assembler) | Intel | 16, 32, 64 bits | Windows, MS-DOS | Drivers
GAS (GNU Assembler) | AT&T, Intel | x86, ARM, MIPS, RISC- V, SPARC | Linux/Unix | Standard in kernels on Linux/Unix systems
GAS (ARM) | ARM | ARM32/ARM64 | Linux/Android | Sistemas Linux de ARM e Android
ARMASM | ARM | ARM32/ARM64 | Windows, Linux | Embedded Systems
LLVM / Clang ASM | ARM | ARM64 | Linux, Android, iOS | Modern Mobile and Iphones

## Slide 6
MIPS: Arquitectura Determinística
Características
Anos 80, ISA fixo
Sequential consistency
Determinística e previsível
Limitações
Proprietária, ISA monolítico
VerAntigas: 2 instruções/branch
Exemplo
slt $t0, $s1, $s2
bne $t0, $zero, label

## Slide 7
RISC-V: Open-Source Modular
Características
2010 UC Berkeley
Open-source, gratuito
Modular: base + extensões
Modularidade
RV32I: Base (inteiros)
M: mul, div
F: float/double (fadd.s, fmul.s)
Vantagens
Branches directos: blt
Barreiras: fence
MIPS → RISC-V (2021-25)

## Slide 8
Assembly: Futuro e Modularização
Relevância Contínua
Auditoria segurança
IoT/edge: eficiência máxima
Modularização permite novas arquitecturas

## Slide 9
Discussão
A ideia que o RISC-V representa uma nova filosofia:
hardware aberto, modular, customizável.
Com isso levanta a possivilidade de inovação para o Assembly é a ferramenta que permite explorar estas novas fronteiras.